Pneumatický stahovák vstřikovačů MGS01386

Sada je speciálně navržena tak, aby kombinovala vibrace a pneumatickou sílu a umožnil tak snadnou demontáž zapečených vstřikovačů. Dodává se s univerzální sadou adaptéru na vstřikovače Bosch, Delphi, Denso, Siemens CR, namísto cívku elektromagnetu nebo šroubové spoje Obsahuje adaptéry na většinu běžných vstřikovačů.

PŘÍVOD STLAČENÉHO VZDUCHU
Mezi kompresorem a nářadím použijte flexibilní hadici ze sady. Nainstalujte mezi kompresor a pneumatickou hlavu vzduchový filtr s odlučovačem vody a maznici.

Mazání
Před připojením hadice aplikujte 4 - 5 kapek oleje pro vzduchové nářadí se stupněm viskozity ISO 32 nebo SAE 10. Práce nástroje bez použití k tomu určeného oleje může způsobit poruchu nářadí a snížit jeho výkon. Mazání je nutné po každých 3 - 4 hodinách provozu nářadí. Nedodržení mazání pneumatickým olejem ruší platnost záruky.

NÁVOD K POUŽITÍ
- při připojování hadice stlačeného vzduchu musí být ventil vypnutý
- před zahájením práce se nedotýkejte prvků hlavy kladiva
- před každým použitím pneumatického kladiva zkontrolujte její technický stav, nepoužívejte pneumatické kladivo, které se zdá být poškozené
- nářadí skladujte na suchém a chladném místě
- sadu používejte pouze na práci, na kterou je určená
- sadu skladujte odpojenou od systému stlačeného vzduchu, na bezpečném místě nepřístupném třetím osobám
- pneumatickou hlavu a adaptéry udržujte čistém stavu
- pravidelně kontrolujte adaptéry, zda nejeví známky opotřebení nebo prasklin
- nikdy místo vzduchu nepoužívejte kyslík, oxid uhličitý, hořlavé plyny ani žádný plyn v lahvích
- před započetím práce je potřeba všechny přípravky navzájem správně dotáhnout, volné příslušenství se může při práci poškodit
- neodkládejte nářadí, dokud se úplně nezastaví, rozpohybované části mohou způsobit úraz nebo poškodit automobil

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
- při práci s kladivem používejte ochranný oděv a brýle
- nemiřte stlačeným vzduchem na sebe nebo jiné osoby
- používání sady osobami, které jsou unavené nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo jiných návykových látek, které mohou zhoršit vidění, reakce nebo úsudek, je přísně zakázáno
- používejte vhodné rukavice, abyste snížili dopad vibrací na uživatele.
- uchovávejte mimo dosah dětí a nepovolaných osob
Varování a bezpečnostní opatření v této příručce nepokrývají všechny možné stavy a situace, které mohou nastat.
Obsluha musí pochopit, že zdravý rozum a opatrnost jsou faktory, které nelze zakomponovat do tohoto návodu.
Návod k použití:
Krok 1
Vyberte správný adaptér do vašeho vstřikovače. Umístěte vibrátor mezi adaptér a injektor a utáhněte jej. Utahovací moment klíče je 20 až 30 Nm VAROVÁNÍ: Uvolněná součást může způsobit poškození během procesu vytahování. Ujistěte se, že spoje jsou správně utaženy

Krok 2
Použijte vysokotlakou hadici ze sady (tlak vzduchu zredukujte mezi 5 až 8 barů). Připojte vzduchovou hadici na jednom konci k vibračnímu válci a druhý konec ke kompresoru.
VAROVÁNÍ:
Pokud vzduch není čistý a bez vlhkosti, může to způsobit ucpání nebo korozi vnitřního válce vibrátoru. K ovládání frekvence tahu použijte redukční ventil. Neustále sledujte vstřikovač.
Krok 3
Když se chystáte vytáhnout vstřikovač, vypněte nebo snižte tlak vzduchu, aby hlava vstřikovače nenarazila na kapotu motoru nebo jiné části automobilu
Krok 4
Skladujte sadu v původní krabici na suchém místě. Pravidelně každých 10 hodin provozu vstřikujte asi 1ml oleje do vstupu vzduchu pneumatické hlavy, abyste zabránili navlhnutí a rezivění vnitřního válce pístu

Adaptéry o rozměrech:
M8x1.0
M8x1.25
M8x1.5
M14x1.5
M16x1.5
M17x1.0
M18x0.75
M18x1.5
M20x1.0
M20x1.5
M22x1.5
M25x0.5
M25x1.0
M26x0.75
M27x0.75
M27x1.0
M29x1.0
M31x0.75